ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PRINTRONIX T4M

IMPRESSORA TERMICA T4M				Transferência térmica ou térmica direta.

Atualizável para RFID.

CARACTERÍSTICAS PADRÃO				32 MB DRAM

8 MB Flash

Construção metálica robusta

Assistente de instalação da impressora

Display com gráficos grandes

Sensor transmissivo ajustável

Sensor reflectivo

Calibragem automática

USB 2.0, Serial, Paralelo

Suporte integrado da linguagem da impressora

(Printronix, Zebra, TEC, Sato, Intermec, Datamax)

Programa de desenho da etiqueta

Impressão preparada para XML

Gestão remota com base em XML através de PXML

Gestão remota PrintNet

Cabeças de impressão de encaixe por pressão e atualizáveis

Contador do suporte

Indicador da vida do Ribbon

OPCIONAL						PrintNet 10/100 Base-T Ethernet

Kit de Atualização UHF RFID

Wireless 802.11b/g Ethernet

Rebobinador

Guilhotina

INTERFACES

Padrão: 					RS232 Serial, IEEE 1284, Centronics, USB 2.0.

Opcional:					PrintNEt 10/100 base T e PrintNet Wireless 802.11 b/g.

INTERFACE DO UTILIZADOR

Visor de mensagens: 				Interface que oferece um sistema de navegação exclusivo acionado por

um menu de ícones com até 8 linhas para visualização de mensagens.

ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSÃO

Memória: 					32 MB DRAM, 8 MB Flash.

Velocidade de impressão:			10 ips @ 203 dpi (254 mm/sec @ 8 dpmm),

10 ips @ 305 dpi (254 mm/sec @ 12 dpmm).

Métodos de impressão:				Transferência térmica ou térmica direta.

Resolução:					203 dpi (8 dpmm), 305 dpi (12 dpmm) opcional

Largura de impressão: 				4,1” máx. (104 mm)

CODIFICAÇÃO RFID

(KIT DE ATUALIZAÇÃO OPCIONAL)

Capacidades de operação: 		Codificação com verificação automática e leitura com ou sem acesso bloqueado Gen 2 a espaços de memória, como TID, EPC, User e Lock and Kill passwords.

Modos de tratamento do erro: 	Sobreposição – Anula a etiqueta RFID com erro e aplica os dados na etiqueta seguinte (programável pelo utilizador).

Stop – Pausa depois de detectar uma etiqueta RFID com erro, para permitir a intervenção do usuário.

Nenhum – ignora todos os erros.

Acompanhamento estatístico: 		Acompanhamento do número total de etiquetas RFID processadas e o número de etiquetas com erro (com impressão sobreposta).

COMPATIBILIDADE DAS MIDIAS

Tipos de mídias: 		Papel, película ou etiqueta sintética de transferência térmica ou térmica direta, etiqueta e bilhete em forma de rolo ou dobrados.

Capacidade da mídia: 		Distribuição do rolo – 8” de diâmetro num núcleo de 3” (203 mm de diâmetro num núcleo de 76 mm).

Largura da mídia:				1.0” a 5.15” (25,4 mm a 130 mm).

Comprimento da etiqueta (mín/máx): 		0.25” a 99” (6 mm a 2.514,6 mm).

Ribbon de transferência térmica: 		Largura do Ribbon (mín/máx) – 1,55” a 5,0” (39,4 mm a 127 mm).

Comprimento máximo do Ribbon: 		450 m

Diâmetro do núcleo do Ribbon: 			1.0” (25,4 mm)

Diâmetro exterior máx. do Ribbon: 		3.3” (83,8 mm)

MÉTODOS DE DETECÇÃO DAS MIDIAS

Transmissivo 					(Falha, entalhe, orifício)

Reflectivo					(Marca preta)

Desativado 					(Mídia contínua)

MODOS DE TRATAMENTO DAS MIDIAS			Tira de rasgo, extração, contínuo.

LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO

Standard: 					Printronix Graphics Language (PGL)

Zebra Graphics Language (ZGL)‡

TEC Graphics Language (TGL)‡

Intermec Graphics Language (IGL)‡

SATO Graphics Language (STGL)‡

Datamax Graphics Language (DGL)‡

XML – Extensible Mark-up Language

SIMBOLOGIAS DE CÓDIGOS DE BARRAS		Australian Post, Aztec, BC412, Code 128 (A,B,C), Code 35, Code 39, Code 93, Codabar (NW7), Datamatrix, EAN13 (JAN), EAN-8 (JAN), FIM,125, German I-2/5, IFT14, ITF14, Matrix (2 of 5), Maxicode, MSI, PDF-417, Planet, Plessey, PostBar, Postnet, ROYAL BAR, RSS14, Telepen, UCC/EAN 128, UPC A, UPC E, UPC E0, UPC E1, UPC SHIP, UPS 11.

TIPOS DE LETRA E CARACTERES

Tipos de letra: 		Monotype Imaging (Agfa Monotype) – Letter Gothic Bold, Courier Bold, CG Triumvirate Bold Condensed, OCR-A, OCR-B, CG Times, CG Triumvirate, CG Triumvirate Bold, (mais tipos de letra disponíveis).

Definição do caracter: 				Unicode com suporte do tipo de letra TrueType .

SUPORTE GRÁFICO E CONTROLADORES WINDOWS

Suporte gráfico: 				Formatos de arquivos PCX e TIFF.

Controladores Windows: 			Microsoft Windows 2000/ XP/2003/Vista 32/Vista 64.

REQUISITOS ELÉCTRICOS

Potência: 					Alimentação elétrica automática de 90-264 VAC (48-62 Hz) PFC.

Conformidade regulamentar:  		FCC Part 15 Subpart C Sections 15.207, 15.209, 15.247, Industry Canada RSS-210, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-3, ETSI EN 300 220-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60950, cMETus, CE, IDA, BSMI, CCC, C-Tick, GOST-R, MIC, Argentina “S” mark.

FATORES AMBIENTAIS

Temperatura de funcionamento: 			5°C a 40°C.

Humidade de funcionamento:			0% a 90% não-condensada.

Temperatura de armazenamento: 		-5°C a +60°C.

Humidade de armazenamento:			5% a 90% não-condensada.

Dimensões: 					11,75” L x 18,75” C x 12,125” A (298 mm L x 476 mm C x 308 mm A).

Peso da impressora: 				34 lbs (15,4 Kg).

Peso para expedição: 				42 lbs (19 Kg)